ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23 lipca 2015r.

w związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.:

„Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO 
i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych do nowych gałęzi przemysłu”

Zakres prac realizowanych w ramach badań przemysłowych:

- Zaprojektowanie stanowiska badawczego - prototypu kompaktowego miniBioreaktora Trójfazowego w skali laboratoryjnej wraz z systemem automatyzacji do testów dla branży oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem realizacji ww. zadania będzie:

- Dokumentacja powinna obejmować obliczenia procesowe, rysunki zestawieniowe, rysunki wykonawcze, instrukcję, warunki techniczne i analizę ryzyka. W zakresie merytorycznym w dokumentacji zawarte powinny być projekty techniczne i opisy poszczególnych węzłów instalacji, do których zalicza się: reaktor, wyposażenie reaktora, rurociągi, urządzenia pomocnicze, zbiorniki mediów dodatkowych, układ automatyki. W zakresie zadań Wykonawcy będzie również dobranie, obliczenie lub wyznaczenie odpowiednich parametrów tych węzłów, wykonanie ich modeli komputerowych 3D w pakiecie oprogramowania inżynierskiego (np. Autodesk Inventor) oraz na tej podstawie wykonanie dokumentacji w postaci rysunków technicznych oraz opisów w dokumentacji opisowej.

- Opracowanie  projektu automatyki instalacji, w zakresie doboru czujników, opracowania algorytmu sterowania, doboru sterownika i wykonania projektu układu automatyzacji i sterowania procesem.

Przewidywany okres realizacji ww. zadania 2 miesiące

- Zaprojektowanie stanowiska badawczego - prototypu kompaktowego miniBioreaktora Trójfazowego w skali laboratoryjnej wraz z systemem automatyzacji do testów dla przemysłu lakierniczego.

Przedmiotem realizacji ww. zadania będzie:

- Dokumentacja powinna obejmować obliczenia procesowe, rysunki zestawieniowe, rysunki wykonawcze, instrukcję, warunki techniczne i analizę ryzyka. W zakresie merytorycznym w dokumentacji zawarte powinny być projekty techniczne i opisy poszczególnych węzłów instalacji, do których zalicza się: reaktor, wyposażenie reaktora, rurociągi, urządzenia pomocnicze, zbiorniki mediów dodatkowych, układ automatyki. W zakresie zadań Wykonawcy będzie również dobranie, obliczenie lub wyznaczenie odpowiednich parametrów tych węzłów, wykonanie ich modeli komputerowych 3D w pakiecie oprogramowania inżynierskiego (np. Autodesk Inventor) oraz na tej podstawie wykonanie dokumentacji w postaci rysunków technicznych oraz opisów w dokumentacji opisowej.

- Opracowanie  projektu automatyki instalacji, w zakresie doboru czujników, opracowania algorytmu sterowania, doboru sterownika i wykonania projektu układu automatyzacji i sterowania procesem.

Przewidywany okres realizacji ww. zadania 2 miesiące

- Opracowanie projektów koncepcyjnych zastosowania technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego, na podstawie wytycznych do projektów koncepcyjnych dostarczonych przez Zamawiającego.

Przedmiotem realizacji ww. zadania będzie:

Opracowanie projektów koncepcyjnych w zakresie:  doboru poszczególnych węzłów procesowych wraz z obliczeniami teoretycznymi w kierunku wyznaczenia podstawowych parametrów procesowych, wielkości strumieni mediów oraz podstawowych średnic aparatów i rurociągów. Prace te będą wykonane w oparciu o wyniki przeprowadzonych w projekcie badań przemysłowych, literaturę oraz doświadczenie projektowe realizującego zespołu dostarczone przez Zamawiającego.

Przewidywany okres realizacji ww. zadania: 3 miesiące

Zakres prac realizowanych w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych:

- Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego, na podstawie projektów koncepcyjnych dostarczonych przez Zamawiającego.

Przedmiotem realizacji prac będzie:

- Dokumentacja powinna obejmować obliczenia procesowe, rysunki zestawieniowe, rysunki wykonawcze, instrukcję, warunki techniczne i analizę ryzyka. W zakresie merytorycznym w dokumentacji zawarte powinny być projekty i opisy poszczególnych węzłów instalacji, do których zalicza się: reaktor, wyposażenie reaktora, rurociągi, urządzenia pomocnicze, zbiorniki mediów dodatkowych, układ automatyki. Specjaliści opracowujący dokumentację w zakresie swojej pracy będą mieli zawarte dobranie, obliczenie lub wyznaczenie odpowiednich parametrów tych węzłów, wykonanie ich modeli komputerowych 3D w pakiecie oprogramowania inżynierskiego (np. Autodesk Inventor) oraz na tej podstawie wykonanie dokumentacji w postaci rysunków technicznych oraz opisów w dokumentacji opisowej.

- Opracowanie  projektu automatyki instalacji, w zakresie doboru czujników, opracowania algorytmu sterowania, doboru sterownika i wykonania projektu układu automatyzacji i sterowania procesem dla instalacji pilotażowej.

Przewidywany okres realizacji ww. zadania: 2 miesiące

- Aktualizacja dokumentacji technicznej projektowej w oparciu o uzyskane wyniki - wykonanie dokumentacji powykonawczej bioreaktorów dla badanych 2 gałęzi przemysłu (dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego)

Przedmiotem realizacji prac będzie:

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (po uruchomieniu instalacji pilotażowej oraz uwzględnieniu zmian dotyczących naniesionych poprawek i weryfikacji układu)

- Wykonanie dokumentacji dla typoszeregu KBT dla badanych 2 gałęzi przemysłu

Przewidywany okres realizacji ww. zadania: 4 miesiące